## Slide 1: R-type Instructions – ADD Instruction
0
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
rd
5-bit
0
5-bit
ADD
6-bit
ADD rd, rs, rt
if MEM[PC] == ADD rd rs rt
GPR[rd]  GPR[rs] + GPR[rt]
PC  PC + 4
ALU-Type
(ADD R3, R2, R1)
IF
ID/RF
EX
WB to Reg.
rs
rt
rd

## Slide 2: I-type Instructions - ADDI Instruction
ADDI
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
immediate
16-bit
ADDI rt, rs, immediate
if MEM[PC] == ADDI rt rs immediate
GPR[rt]  GPR[rs] + sign-extend (imm)
PC  PC + 4
rs
rt
rd
ALU-Type
(ADD R3, R2, R1)
IF
ID/RF
EX
WB to Reg.

## Slide 3: I-type Instructions - LW Instruction
LW
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
offset
16-bit
LW rt, offset(rs)
if MEM[PC]==LW rt offset16 (base)
Addr = sign-extend(offset) + GPR[base]
GPR[rt]  MEM[Addr]
PC  PC + 4
LW
(LW R2, 4(R1))
IF
ID/RF
EX
MEM
WB to Reg.
rs
rt
rd

## Slide 4: I-type Instructions - SW Instruction
SW
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
offset
16-bit
SW rt, offset(rs)
if MEM[PC]==SW rt offset16 (base)
Addr = sign-extend(offset) + GPR[base]
MEM[Addr]  GPR[rt]
PC  PC + 4
SW
(SW R2, 8(R1))
IF
ID/RF
EX
MEM
rs
rt
rd

## Slide 5: I-type Instructions - Branch Instructions
BEQ
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
immediate
16-bit
BEQ rs, rt, immediate
if MEM[PC]==BEQ rs rt immediate16
target = PC + 4 + sign-extend(immediate) x 4
if (GPR[rs]==GPR[rt]) PC  target
else PC  PC + 4
rs
rt
rd
BEQ
(BEQ R3, R1, displace)
IF
ID/RF
EX(compare)
Potentially Update PC = PC+disp

## Slide 6: J-type Instructions - Jump Instructions
J
6-bit
immediate
26-bit
J immediate
if MEM[PC]==J immediate26
target = { PC[31:28], immediate26, 2’b00 }
PC  target
J
(J displace)
IF
ID/RF
Update PC = PC+disp+00